## Slide 1: Modelarea unui sistem de control distribuit pentru o încăpere folosind FLETPN
Autor:
Robert Emanuel LUCACI
Coordornator științific:
SL.dr.ing Octavian CUIBUS

## Slide 2: Introducere
Motivație:
reducere consum energetic
cost întreținere redus
Obiective propuse:
proiectare sistem de reglare a temperaturii
implementare sistem hibrid cu FLETPN
rejectarea perturbațiilor externe
realizare sistem distribuit
Def.: FLETPN = Fuzzy Logic Enhanced Time Petri Nets

## Slide 3: Ce înseamnă FLETPN?
FLETPN = (𝑃,𝑇,pre,post,𝐷,𝑊,𝑋,FS,𝐹LRS,Exp,α,β,γ,𝑀)
FS = {NL, NM, ZR, PM, PL}
tratează constrângeri de timp și imprecizie în sistemul modelat
utilizează valori aproximative, nu exacte(grade de apartenență)
tranzițiile modelează acțiunile dorite

## Slide 4: Studiu Bibliografic
Articole IEEE
Cursuri/laboratoare SCD
Diverse site-uri cu privire la: concepte OOP, arhitectura client-server etc.
Videoclipuri explicative
Utilitarul FuzzPVisual pentru realizare rețele FLETPN

## Slide 5: Arhitectura aplicației
Componente principale:
Boiler de apă
Termostat
Aer condiționat

## Slide 6: Arhitectura aplicației
Ecuația de stare a modelului camerei:
x(𝑘+1)=𝑎∗x(𝑘)+𝑏∗𝑐(𝑘)+𝑒∗𝑑(𝑘)+𝑓1∗𝑝(𝑘)+𝑓2∗𝑝(𝑘)
Apare nevoia utilizării a 3 regulatoare:
HTC(Heater Tank Controller) – pentru apa din boiler
RTC(Room Temperature Controller) – termostatul
ACC(Air Conditioner Controller) – pentru aerul condiționat

## Slide 7: Structura aplicației
Două programe diferite:
Interfața Server:
selectare scenariu
pornire model centrală
supervizare regulatoare conectate
Interfața Client:
pornire regulatoare
trimitere semnale de reglare către server

## Slide 8: Funcționalitatea Aplicației

## Slide 9: Testare
Aplicația se testează pe scenarii diferite
Funcționarea regulatoarelor se testează atât individual cât și împreună
Se observă performanțe și grafice la nivelul aplicației

## Slide 10: Testare
Aplicația se testează pe scenarii diferite
Funcționarea regulatoarelor se testează atât individual cât și împreună
Se observă performanțe și grafice la nivelul aplicației

## Slide 11: Concluzii
Contribuție proprie:
conceperea arhitecturii sistemului
modelarea regulatoarelor
crearea regulilor fuzzy la nivelul tranzițiilor
realizarea aplicației demonstrative
crearea conexiunii între interfețele client și server

## Slide 12: Direcții de dezvoltare
Implementarea hardware a sistemului
Adăugarea de noi regulatoare
Stocare date pentru a le introduce într-un sistem de machine learning => cresc performanțele
Introducerea unui nivel de securitate precum conectare VPN

## Slide 13: Vă Mulțumesc pentru Atenție!